Благодарим Вас за выбор продукции  AURA Technology

Терморегулятор

AURA    ТР-300

ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Терморегулятор ТР-300 предназначен для автоматического поддержания температуры обогреваемого объекта, в заданном температурном диапазоне. Управление может производиться как встроенным реле (16А), так и через внешние управляемые контакторы.

1.2. Приобретая терморегулятор:

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в

паспорте на гарантийный ремонт;

- убедитесь в наличии свидетельства о приёмке в паспорте на

гарантийный ремонт;

1.3. В комплект поставки входят:

- терморегулятор ТР-300;

- паспорт и инструкция по эксплуатации;

- упаковка.

В стандартный комплект не входят:

- датчик температуры TS04;

- датчик температуры TS05;

1.4. После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать регулятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения не менее 2-х (двух) часов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение питания …………….. 110-245 В, 50 Гц

Ток потребления ……………………………………. 0,006А(1,3Вт)

Степень защиты оболочки ……………………………………. IP20

Максимальный ток нагрузки ………………………………….. 16А

Температура эксплуатации …………………………… -20…+45ºС

Тип крепления в шкаф ……………………………... DIN, 2 модуля

Габаритные размеры …………………………………. 35х85х60 мм

Относительная влажность, не более ………………………….. 85%

Масса ……………………………………………………………. 90 г

Поддерживаемые температуры:

- стандарт ………………………………………………. 3ºС …+5ºС

- по заказу ………………. любая температура от -55ºС до +125ºС

Тип температурного датчика ……………   TS04 (цифровой)

Или ………………………………… TS05 (терморезистор 1кОм)

Максимальное удаление датчика:

- при использовании TS04………………............................. 200 м

- при использовании TS05…..……………………………... 50 м

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

К терморегулятору подключается датчик температуры TS04 либо датчик температуры TS05.

В энергонезависимой памяти термодатчика TS04 хранятся установленные значения минимальной и максимальной температуры. Если температура поверхности становится ниже заданного минимального значения, включается обогрев. В случае, если значение температуры с датчика поверхности становится выше заданного максимального значения, терморегулятор выключает обогрев.

Если используется датчик TS05, прибор считывает текущую температуру и в зависимости от ее значения принимает решение о включении либо отключении нагрева.

Важно!

Тип датчика температуры определяется наличием либо отсутствием джампера (перемычки) на месте 4 нижней контактной колодки. Если используется цифровой датчик TS04, джампер необходимо снять. Если тип датчика TS05 – джампер оставить.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

Регулятор предназначен для установки в шкафу управления. Корпус регулятора монтируется на DIN-рейку.

К терморегулятору необходимо подсоединить датчик температуры, нагрузку/управляемый контактор, провода питания.

После монтажа и коммутации подводящих силовых и сигнальных цепей необходимо подать напряжение на прибор.

Состояние прибора отображается двумя светодиодными индикаторами, расположенными на лицевой панели:

«Сеть» (двухцветный)

Горит зеленый -- индикация наличия сетевого напряжения.

Мигает красный – неисправность датчика (только для TS05)

«Нагрев» (красный) – индикация включения реле.

- СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение нагрузки и питающей сети

!!!	 ВНИМАНИЕ

Разъёмы 7 и 8 – это «сухой контакт», поэтому непосредственное подключение нагревательного кабеля к ним не приведёт к протеканию тока через кабель.

Подключение датчика температуры TS04

Подключение датчика температуры TS05

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение регулятора должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению терморегулятора следует проводить при отключенном напряжении питания.

Для обеспечения безопасной эксплуатации системы обогрева, необходимо использовать аппараты защиты от сверхтоков (автоматический выключатель), а также АВДТ (УЗО или диффавтомат) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Терморегулятор испытан предприятием-изготовителем и признан годным к эксплуатации

Гарантийный срок - 2 года с даты продажи

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

При отсутствии в паспорте отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска терморегулятора предприятием-изготовителем. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправности по вине изготовителя и при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, покупатель имеет право на его бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении настоящего паспорта с датой продажи и штампом предприятия-изготовителя.

-Изготовитель  ни при каких условиях не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности либо других денежных потерь), связанных с использованием или невозможностью использования купленного изделия. В любом случае возмещение согласно данным гарантийным условиям не может превышать стоимости, фактически уплаченной покупателем за изделие или единицу оборудования, приведшую к убыткам.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Терморегулятор в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре от минус 40°C до +50°C, относительной влажности воздуха (при температуре +25°C) не более 90%. Транспортировку осуществлять в закрытом транспорте.

Хранение терморегулятора производится в заводской упаковке. Температурный диапазон хранения от минус 40°C до +60°C. Относительная влажность воздуха (при температуре +25 градусов) не более 80%. Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока покупатель должен незамедлительно направить рекламацию изготовителю.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Терморегулятор ТР-300 прошёл заводские испытания и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК

Дата выпуска _________________

Подпись __________________

- СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи ___________________

Отметка продавца _________________

По всем вопросам связанным с  проектированием, монтажом и эксплуатацией  обращаться  в ООО «Мир Обогрева» ,

единая служба поддержки: +7(495) 211-80-65

Произведено по заказу ООО «Мир Обогрев» ООО НПФ Терм